# 9. Архитектура современных компьютеров. Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь

Компьютер — это универсальное (многофункциональное) программно управляемое устройство для хранения, обработки и передачи информации.

Под архитектурой ПК понимаются средства вычислительной системы, которые могут быть предоставлены для обработки данных на определенный интервал времени.

Архитектура ПК основана на магистрально — модульном принципе. Модульный принцип позволяет потребителю самому подбирать нужную ему конфигурацию и производить модернизацию ПК.

Магистраль или системная шина — это набор электронных линий, связывающих воедино процессор, память и периферийные устройства по адресации памяти, передачи памяти и служебных сигналов. Магистраль или системная шина предназначена для организации обмена информации между компонентами ПК.

Основная функция магистраль -  обеспечить взаимодействие между центральным процессором и остальными электронными компонентами ПК.

Системная шина             1) Адреса

или                         2) Данных

магистраль                  3) Управления

Все модули соединены при помощи трех многоразрядных шин:

    - На шине адреса устанавливается адрес требуемой ячейки памяти или устройства, с которым будет происходить обмен информацией. Разрядность шины адреса определяет адресное пространство процессора.

    - По шине данных передается вся необходимая информация. Разрядность шины данных задается разрядностью процессора.

    - Весь процесс регулирует шина управления при помощи сигналов, определяющие характер обмена информацией.

Современные компьютеры реализуются в виде взаимодействующих специализированных устройств, созданных из микросхем (основные модули - СБИС), напаянных на печатных платах.

Процессор — центральное устройство компьютера, выполняющее все арифметические и логические операции и управляющее другими устройствами компьютера.

Характеристики процессора:

    - Тактовая частота характеризует быстродействие компьютера. Режим работы процессора задается микросхемой, называемой генератором тактовых импульсов. Тактовая частота определяет, сколько операций выполняет процессор за одну секунду. Тактовая частота измеряется в Мгц.

    - Разрядность процессора — максимальное количество разрядов двоичного числа, над которым одновременно может выполняться машинная операция. Чем больше разрядность процессора, тем больше информации он может обрабатывать в единицу времени и тем больше производительно ПК.

    - Адресное пространство процессора — максимальное количество памяти, которое процессор может обслуживать, т.е. это количество ячеек оперативной памяти, имеющие уникальные адреса.

Внутренняя память компьютера делится на две части.

1) ОЗУ — оперативное запоминающее устройство — быстрая, полупроводниковая, энергозависимая память, хранит данные, с которыми непосредственно работает процессор. Используется для чтения и для записи информации в адресные ячейки памяти.

2) ПЗУ — постоянное запоминающее устройство — энергонезависимая память.

В ПЗУ хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере (программы проверки оборудования и первоначальной загрузки ПК). ПЗУ — это память только для чтения,  микросхема программируется один раз в заводских условиях.

Объем оперативной памяти, тактовая частота и разрядность процессора — это основные характеристики компьютера.

Внешняя память используется для долговременного хранения информации. Внешние носители информации:

накопители на жестких дисках - «винчестер», на гибких магнитных дисках (Floppy Disk) и оптических дисках (CD, DVD-диски) Flash — накопители и т.п.

Устройства ввода — вывода — это периферийные устройства, служащие  для увеличения функциональных возможностей компьютера, удобства ввода и вывода информации.

Для ввода данных в компьютер и демонстрации результатов обработки применяются различные устройства ввода/вывода (от клавиатуры до принтера).

К компьютеру могут быть подключены как внешние устройства (т.е. вне корпуса компьютера), так и внутренние. Внешние устройства подключаются с помощью специальных преобразователей сигналов (адаптеров) или более сложных устройств управления (контроллеров).

Для подавляющего большинства современных устройств разного назначения предусмотрены стандартные средства подключения — адаптеры и контроллеры, которые уже смонтированы на материнской плате компьютера.

Для обеспечения возможности установки и подключения устройств предусмотрены либо разъемы подключения внешних и внутренних устройств (USB, FireWire, различные шины подключения устройств внешней памяти) либо возможность установки дополнительной платы-контроллера или адаптера в резервные разъемы системной шины.

# Text boxes

внешняя память

процессор

устройства ввода и вывода

внутренняя память